## Slide 1
MCU
Penjelasan Praktikum
Sistem Embedded
Abby Putro Nugroho
NIM: 40040324620017
12 Modul Praktikum | STM32 & ESP32

## Slide 2
MODUL 1
GPIO – General Purpose Input Output
Apa itu GPIO?
GPIO (General Purpose Input/Output) adalah pin serbaguna pada mikrokontroler yang dapat dikonfigurasi secara software sebagai input atau output digital.
🔌 Fungsi Utama GPIO
• Membaca sinyal digital dari sensor, tombol, encoder
• Mengendalikan LED, relay, motor, display
• Komunikasi bit-bang (SPI/I2C manual)
• Triggering eksternal dan interrupt
🏗️ Arsitektur Internal GPIO
• Output driver: Push-Pull & Open-Drain
• Input buffer dengan Schmitt Trigger
• Pull-up/Pull-down resistor internal
• Alternate Function Multiplexer
• Protection diode (ESD)
⚡ Karakteristik Elektrik
• Tegangan logika: 3.3V atau 5V
• Arus maksimum per pin: 20–25 mA
• Sink/Source current total dibatasi
• GPIO speed: Low / Medium / High / Very High
• Input threshold: 0.7 × Vcc
Setiap pin GPIO terhubung ke register konfigurasi (MODER, OTYPER, PUPDR, IDR, ODR) yang menentukan perilaku pin secara hardware.

## Slide 3
MODUL 1
GPIO – General Purpose Input Output
Mode Output: Push-Pull vs Open-Drain
🔴 Push-Pull Mode
Menggunakan dua transistor (PMOS & NMOS)
Pin dapat aktif drive HIGH dan LOW
Output kuat: bisa source DAN sink current
Cocok untuk LED, relay, indikator
Tidak membutuhkan resistor pull-up eksternal
Default mode pada kebanyakan GPIO
🟢 Open-Drain Mode
Hanya memiliki transistor NMOS (lower)
Pin hanya bisa drive LOW, tidak bisa HIGH
Untuk HIGH perlu pull-up resistor eksternal
Cocok untuk I2C, multi-master bus sharing
Bisa wire-AND: beberapa device satu jalur
Tegangan bus bisa berbeda (3.3V / 5V)
💡 Tips: Gunakan Push-Pull untuk output mandiri. Gunakan Open-Drain ketika berbagi bus dengan device lain atau ketika perlu level shifting tegangan.

## Slide 4
MODUL 1
GPIO – General Purpose Input Output
Mode Input: Pull-Up, Pull-Down & Active Level
📌 Pull-Up & Pull-Down
Pull-Up: Resistor ke Vcc, kondisi default HIGH
Pull-Down: Resistor ke GND, kondisi default LOW
Tujuan: Mencegah floating input (undefined state)
Internal STM32: ~40kΩ, ESP32: ~45kΩ
Eksternal: 1kΩ–100kΩ (biasanya 10kΩ)
⚡ Active-HIGH vs Active-LOW
Active-HIGH: Logika aktif saat pin = 1 (HIGH)
Contoh: LED ON saat pin HIGH, tombol ke Vcc
Active-LOW: Logika aktif saat pin = 0 (LOW)
Contoh: LED ON saat pin LOW, tombol ke GND
Active-LOW lebih noise-resistant (common)
Pull-UP + tombol ke GND = Active-LOW
🔧 Konfigurasi Input STM32:
GPIO_MODE_INPUT + GPIO_PULLUP / GPIO_PULLDOWN / GPIO_NOPULL
🔧 Konfigurasi Input ESP32 (IDF):
gpio_set_pull_mode(pin, GPIO_PULLUP_ONLY / GPIO_PULLDOWN_ONLY)

## Slide 5
MODUL 1
GPIO – General Purpose Input Output
Debounce, Encoder Kuadratur & Keypad Matrix
🔀 Konsep Debounce
Saat tombol ditekan, kontak mekanis memantul (bounce) 5–50ms menghasilkan pulsa palsu. Solusi:
• Software debounce: delay atau timer
• Hardware debounce: kapasitor + resistor
• Algoritma: deteksi tepi + guard time
🔄 Encoder Kuadratur
Encoder dengan 2 sinyal (A & B) fase berbeda 90°:
• CW: A leading B → arah maju
• CCW: B leading A → arah mundur
• Resolusi: pulsa per revolusi (PPR)
• Timer STM32: mode encoder built-in
• ESP32: PCNT peripheral / software decode
⌨️ Keypad Matrix
Tombol disusun dalam grid baris × kolom:
• 4×4 = 16 tombol dengan 8 pin saja
• Teknik scan: aktifkan 1 baris, baca kolom
• Deteksi simultaneous press
• Gunakan pull-up pada kolom, output baris
• Debounce tetap diperlukan per key
📌 Kode Debounce Software (STM32 HAL):
if(HAL_GPIO_ReadPin(BTN_GPIO, BTN_PIN) == GPIO_PIN_RESET) { HAL_Delay(20); if(HAL_GPIO_ReadPin(...) == GPIO_PIN_RESET) { /* valid press */ } }

## Slide 6
MODUL 1
GPIO – General Purpose Input Output
STM32 HAL vs ESP-IDF: Perbandingan GPIO
Aspek | STM32 HAL | ESP-IDF (ESP32)
Library/Header | #include "stm32f4xx_hal.h" | #include "driver/gpio.h"
Init Structure | GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct | gpio_config_t io_conf = {}
Set Direction | GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP | io_conf.mode = GPIO_MODE_OUTPUT
Set Pull | GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP | io_conf.pull_up_en = 1
Write Pin HIGH | HAL_GPIO_WritePin(GPIOx, Pin, GPIO_PIN_SET) | gpio_set_level(pin, 1)
Read Pin | HAL_GPIO_ReadPin(GPIOx, Pin) | gpio_get_level(pin)
Toggle Pin | HAL_GPIO_TogglePin(GPIOx, Pin) | gpio_set_level(pin, !gpio_get_level(pin))
Clock Enable | Wajib: __HAL_RCC_GPIOx_CLK_ENABLE() | Tidak diperlukan (auto)
⚠️ STM32 wajib mengaktifkan clock peripheral sebelum menggunakan GPIO. ESP32/IDF lebih simpel karena manajemen clock otomatis.

## Slide 7
MODUL 2
Interrupt & Timer
Konsep Interrupt: ISR, Vector Table & NVIC
⚡ Apa itu Interrupt?
Mekanisme hardware yang menghentikan eksekusi program utama untuk menangani event mendesak. Setelah ISR selesai, program kembali ke titik semula.
• ISR harus singkat dan cepat
• Tidak boleh ada blocking delay di ISR
📋 Vector Table
Tabel alamat fungsi ISR di awal memori Flash:
• Setiap interrupt memiliki slot vektor tetap
• Cortex-M: 16 system + hingga 240 IRQ
• STM32: vektor di 0x00000000 (default)
• Reset, NMI, HardFault di posisi awal
• Dapat direlokasi ke SRAM
🎛️ NVIC (STM32) & Matrix (ESP32)
STM32 NVIC:
• Prioritas 0–15 (0 tertinggi)
• Priority grouping: preempt vs sub-priority
• HAL_NVIC_SetPriority() + HAL_NVIC_EnableIRQ()
ESP32 Interrupt Matrix:
• Routing interrupt ke core 0/1
• Level 1–7, NMI level 7
• esp_intr_alloc() untuk alokasi
⚡ Alur Interrupt:
Main Program → Hardware Event → Save Context (Stack) → Jump to ISR → Execute ISR → Restore Context → Resume Main

## Slide 8
MODUL 2
Interrupt & Timer
External Interrupt (EXTI) & Nested Interrupt
🔌 External Interrupt (EXTI)
EXTI 0–15: satu per GPIO pin number (PA0, PB0 = EXTI0)
EXTI 16: PVD, 17: RTC Alarm, 18: USB Wakeup
Konfigurasi: GPIO → EXTI mux → NVIC
Trigger mode: Rising Edge (↑), Falling Edge (↓), Both
HAL_GPIO_EXTI_Callback() = entry point user
ESP32: gpio_isr_handler_add(pin, handler, arg)
🔗 Nested Interrupt
Preemptive: ISR lebih tinggi interupsi ISR lebih rendah
Priority grouping: misal 4 bit preempt, 0 bit sub
BASEPRI register: mask interrupt dibawah threshold
PRIMASK: disable semua interrupt (kecuali NMI)
FreeRTOS: taskENTER_CRITICAL() pakai BASEPRI
Minimal nesting depth untuk stack yang aman
📌 Trigger Mode Perbandingan: Rising (0→1): deteksi tombol lepas | Falling (1→0): deteksi tombol tekan (active-low) | Both: encoder, protokol komunikasi

## Slide 9
MODUL 2
Interrupt & Timer
Arsitektur Timer: Prescaler, Auto-Reload & Counter
Rumus Frekuensi Timer:
f_timer = f_clock / [(PSC + 1) × (ARR + 1)] | T_overflow = 1 / f_timer
PSC = Prescaler | ARR = Auto-Reload Register | CNT = Counter (up/down/center)
⏱️ Counter Mode
• Up: 0 → ARR → overflow → reset ke 0
• Down: ARR → 0 → underflow → reset ke ARR
• Center-Aligned: 0→ARR→0, update at both ends
• One-Pulse Mode: stop setelah satu siklus
🎛️ Timer STM32
• TIM1/TIM8: Advanced (dead time, complementary)
• TIM2–TIM5: General Purpose (32-bit)
• TIM6/TIM7: Basic (tanpa capture/compare)
• APB1 (72MHz) vs APB2 (144MHz)
• Setiap timer: 4 channel CC
⏲️ Timer ESP32
• 4 Timer hardware 64-bit, grup 0 & 1
• APB clock 80MHz, prescaler 16-bit
• esp_timer: software timer berbasis 64-bit HW
• Alarm mode: one-shot atau periodik
• Timer Group: wdt, interrupt support

## Slide 10
MODUL 2
Interrupt & Timer
Mode Timer: PWM, Input Capture & Output Compare
📊 PWM Mode
Generate sinyal PWM dengan duty cycle variabel:
• TIM_OCMode_PWM1: HIGH saat CNT < CCR
• TIM_OCMode_PWM2: LOW saat CNT < CCR
• CCR/ARR × 100% = duty cycle
• HAL_TIM_PWM_Start(&htim, TIM_CHANNEL_x)
📥 Input Capture
Mengukur timing sinyal eksternal:
• Capture nilai CNT saat edge terdeteksi
• Mengukur: frekuensi, periode, pulse width
• Dua capture → selisih = durasi sinyal
• HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim, CHANNEL)
📤 Output Compare
Menghasilkan event pada nilai CNT tertentu:
• OC_Timing: interrupt saja, pin tidak berubah
• OC_Toggle: toggle pin saat match
• OC_Active: set HIGH saat match
• OC_Inactive: set LOW saat match
🐕 Watchdog Timer: IWDG & WWDG
Independent Watchdog (IWDG): clock LSI 32kHz, bebas dari main clock
Window Watchdog (WWDG): harus refresh dalam window waktu tertentu (tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat)
ESP32: Task Watchdog (TWDT) per-task, Interrupt Watchdog (IWDT) antar interrupt
Reset sistem otomatis jika tidak di-refresh (feed) dalam batas waktu
Gunakan IWDG untuk deteksi hang/freeze, WWDG untuk timing presisi lebih ketat

## Slide 11
MODUL 2
Interrupt & Timer
Perbandingan Arsitektur Interrupt & Timer: STM32 vs ESP32
Aspek | STM32F4 | ESP32
Core | Cortex-M4 (single-core) | Xtensa LX6 (dual-core)
Interrupt Controller | NVIC (Nested Vectored) | Interrupt Matrix (per core)
Priority Levels | 16 level (0–15) | 7 level + NMI
External Interrupt | EXTI 0–22 lines | Semua GPIO (via GPIO matrix)
Timer Hardware | TIM1–TIM14 (berbeda tipe) | 4× 64-bit Timer + 2 WDT
Timer Clock | APB1: 90MHz, APB2: 180MHz | APB: 80MHz fixed
PWM Channel | Up to 4 CC per timer | LEDC: 16 ch, MCPWM: 6 ch
Watchdog | IWDG + WWDG | TWDT + IWDT per core
Software Timer | FreeRTOS xTimerCreate() | esp_timer_create() + FreeRTOS
💡 ESP32 lebih fleksibel dalam routing interrupt ke core manapun. STM32 lebih deterministik dengan NVIC priority yang terdefinisi jelas.

## Slide 12
MODUL 3
UART – Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
Frame Data UART & Konfigurasi 8N1
📦 Struktur Frame UART:
IDLE
START
(LOW)
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
PAR
STOP
(HIGH)
⚙️ Konfigurasi 8N1
Format paling umum UART:
• 8: delapan data bit
• N: No Parity (tidak ada bit paritas)
• 1: satu stop bit
Total per frame: 10 bit (1 start + 8 data + 1 stop)
📐 Baud Rate
Kecepatan transfer dalam bit per second:
Umum: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 921600
• Harus sama antara TX dan RX
• Error toleransi: ±2–3%
• Higher baud = lebih rentan noise
🔢 Bit Paritas
Deteksi error sederhana:
• Even Parity: total bit '1' harus genap
• Odd Parity: total bit '1' harus ganjil
• Mark: selalu 1
• Space: selalu 0
Hanya deteksi, tidak bisa koreksi error
TX Line saat idle = HIGH (logika 1). Start bit selalu LOW. Stop bit selalu HIGH. LSB dikirim pertama.

## Slide 13
MODUL 3
UART – Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
Polling vs Interrupt vs DMA
🔄 Polling Mode
CPU terus-menerus memeriksa flag status:
• HAL_UART_Transmit() / HAL_UART_Receive()
• Blokir eksekusi sampai selesai
• Mudah diimplementasi, debugging sederhana
• CPU waste: 100% sibuk selama transfer
• Cocok untuk: debug, transfer kecil, prototype
⚡ Interrupt Mode
Transfer dipicu interrupt, CPU bebas:
• HAL_UART_Transmit_IT() / _Receive_IT()
• HAL_UART_TxCpltCallback() dipanggil selesai
• CPU bisa kerjakan hal lain
• Overhead context save/restore
• Cocok untuk: real-time, sistem responsif
🚀 DMA Mode
Direct Memory Access: transfer tanpa CPU:
• HAL_UART_Transmit_DMA() / _Receive_DMA()
• CPU benar-benar bebas total
• Throughput tertinggi, latency terendah
• Perlu konfigurasi DMA channel & stream
• Cocok untuk: data rate tinggi, audio, large buffer
Perbandingan Cepat:
Polling: Mudah, CPU terikat | Interrupt: Responsif, overhead ISR | DMA: Paling efisien, setup kompleks

## Slide 14
MODUL 3
UART – Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
UART ESP32 vs STM32: Perbedaan Arsitektur
Aspek | STM32F4 | ESP32
Jumlah Port | 3× USART + 3× UART = 6 total | 3× UART (UART0, 1, 2)
Pin Assignment | Fixed alternate function (AF7/AF8) | Pin Remappable via GPIO Matrix
UART0 | USART1 (default PA9/PA10) | UART0 (GPIO1/GPIO3, debug/console)
Hardware Flow Ctrl | RTS/CTS (USART1,2,3) | RTS/CTS tersedia semua port
FIFO Buffer | Minimal (1 byte RDR) | 128-byte HW FIFO TX/RX
Clock Source | APB1 (45MHz) / APB2 (90MHz) | APB2 (80MHz)
DMA Support | Ya, DMA1/DMA2 stream spesifik | Ya, via ESP32 DMA controller
RS485 Mode | Driver Enable via DE pin | Built-in RS485 mode
💡 Keunggulan ESP32: Pin remappable memudahkan PCB layout. FIFO 128-byte mengurangi risiko overrun. STM32 lebih deterministik untuk real-time hard.

## Slide 15
MODUL 3
UART – Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
Ring Buffer, Framing, CRC & Timeout Parsing
🔄 Ring Buffer
Circular buffer: FIFO dengan ukuran tetap
Head pointer: posisi tulis data baru
Tail pointer: posisi baca data lama
Full: (head+1) % size == tail
Empty: head == tail
Diisi di ISR RX, dibaca di main loop
Mencegah data loss jika main loop lambat
📦 Framing & Parsing
Framing: SOF (0xAA) + Length + Payload + EOF
Parsing: state machine untuk deteksi frame
CRC-8 / CRC-16: deteksi error per frame
Timeout: jika tidak ada byte dalam X ms → reset
Contoh: NMEA (GPS), Modbus RTU, custom protokol
Checksum sederhana: XOR semua byte
Escape sequence untuk byte khusus dalam payload
⚡ Implementasi Praktis
HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(): terima sampai idle
Deteksi akhir frame via UART Idle Line interrupt
ESP32: uart_read_bytes() dengan timeout
uart_pattern_detect_intr_enable() untuk delimiter
FreeRTOS queue: kirim frame dari ISR ke task
Never block di ISR: gunakan xQueueSendFromISR()

## Slide 16
MODUL 3
UART – Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
Ringkasan & Praktikum UART
🔧 Langkah Setup UART (STM32 HAL)
1. Konfigurasi via STM32CubeMX: pilih USARTx
2. Atur BaudRate, WordLength, StopBits, Parity
3. Enable NVIC jika interrupt mode
4. Enable DMA stream jika DMA mode
5. Panggil HAL_UART_Receive_IT/DMA() di main()
🔧 Langkah Setup UART (ESP-IDF)
1. Definisikan uart_config_t
2. uart_param_config(UART_NUM, &config)
3. uart_set_pin(UART_NUM, TX, RX, -1, -1)
4. uart_driver_install() dengan buffer size
5. Baca dengan uart_read_bytes() atau event queue
📋 Checklist Debugging UART:
✅ Baud rate sama di TX dan RX
✅ TX device A → RX device B (cross)
✅ GND dihubungkan (common ground)
✅ Level tegangan sama (3.3V atau 5V)
✅ Pull-up jika level konverter diperlukan
✅ Logic analyzer untuk verifikasi sinyal

## Slide 17
MODUL 4
ADC – Analog to Digital Converter
Prinsip ADC: Sampling, Kuantisasi & Encoding
🎯 Proses ADC
1. SAMPLING: sinyal analog diambil pada interval Ts
2. KUANTISASI: nilai kontinu dipetakan ke nilai diskret
3. ENCODING: nilai diskret dikode ke bilangan biner
Nyquist: fs ≥ 2 × f_sinyal_maks (anti-aliasing)
📐 Resolusi & Konversi
Resolusi 12-bit: 2¹² = 4096 level
Formula konversi:
V_in = (ADC_raw / (2^N - 1)) × V_ref
Contoh: raw=2048, Vref=3.3V → V_in = 1.65V
LSB = Vref / (2^N - 1) = 3.3/4095 ≈ 0.806 mV
⚠️ Sumber Error ADC
Aliasing: sinyal lebih dari Nyquist terlipat ke frekuensi rendah
Anti-aliasing filter: low-pass filter sebelum ADC
Aperture jitter: variasi waktu sampling → error
Quantization error: ±½ LSB inherent noise
Missing codes: ADC tidak ideal, beberapa kode tidak muncul
DNL (Differential Non-Linearity): deviasi per step
INL (Integral Non-Linearity): akumulasi error keseluruhan

## Slide 18
MODUL 4
ADC – Analog to Digital Converter
ADC ESP32: Atenuasi, Kalibrasi eFuse & ADC1 vs ADC2
🔌 ADC1 vs ADC2 ESP32
ADC1: 8 channel (GPIO32–GPIO39) – bisa digunakan bebas
ADC2: 10 channel (GPIO0,2,4,12-15,25-27) – TIDAK bisa saat WiFi aktif
Resolusi: 9, 10, 11, 12-bit (default 12-bit)
Referensi internal: ~1.1V (tidak bisa diubah)
adc1_config_width() + adc1_config_channel_atten()
esp_adc_cal_characterize() untuk kalibrasi tegangan
📡 Atenuasi & Kalibrasi eFuse
ADC_ATTEN_DB_0: range 0 – 1.1V (paling presisi)
ADC_ATTEN_DB_2_5: range 0 – 1.5V
ADC_ATTEN_DB_6: range 0 – 2.2V
ADC_ATTEN_DB_11: range 0 – 3.9V (untuk 3.3V penuh)
eFuse Calibration: koreksi berdasarkan nilai pabrik
esp_adc_cal_get_voltage(): output dalam mV sudah terkoreksi
Linearity ESP32 ADC: buruk tanpa kalibrasi (±10%)
⚠️ Penting: ADC2 ESP32 tidak dapat digunakan bersamaan dengan WiFi. Jika proyek menggunakan WiFi, selalu gunakan ADC1. Kalibrasi eFuse wajib untuk akurasi ±1%.

## Slide 19
MODUL 4
ADC – Analog to Digital Converter
ADC STM32: Channel, Scan Mode & Analog Watchdog
🔧 ADC STM32 (HAL)
STM32F4: ADC1/2/3, 12-bit SAR ADC
• Regular + Injected conversion group
• Scan mode: konversi multi-channel berurutan
• Continuous mode: konversi terus-menerus
• Discontinuous: konversi N channel per trigger
• Referensi: VDDA (biasanya 3.3V)
🐾 Analog Watchdog
Monitor rentang tegangan otomatis:
• Set batas HTR (High Threshold) dan LTR (Low)
• AWD interrupt saat keluar rentang
• Berguna: baterai, sensor suhu, proteksi over-current
• Tidak perlu polling kontinyu di software
• HAL_ADC_LevelOutOfWindowCallback()
🔍 Teknik Filter & DMA ADC
Oversampling: rata-rata beberapa sampel untuk noise reduction
HAL_ADC_Start_DMA(): transfer ke buffer tanpa CPU
DMA circular mode: buffer terus diperbarui otomatis
HAL_ADC_ConvCpltCallback() atau HAL_ADC_ConvHalfCpltCallback()
Software filter: moving average, IIR, median filter
Anti-aliasing: RC filter eksternal (R=1kΩ, C=100nF → fc≈1.6kHz)

## Slide 20
MODUL 4
ADC – Analog to Digital Converter
Teknik Filter Digital ADC
📊 Moving Average Filter
Rata-rata N sampel terakhir:
output = (x[n] + x[n-1] + ... + x[n-N+1]) / N
• Mudah implementasi, delay = N/2 sampel
• Efektif untuk noise random (white noise)
• Semakin besar N → semakin smooth, makin lambat
• Implementasi dengan circular buffer
📈 IIR Filter (Low-Pass)
y[n] = α × x[n] + (1-α) × y[n-1]
α = Ts / (Ts + RC)
• α kecil → lebih halus, lebih lambat
• α besar → lebih responsif, kurang halus
• Hemat memori: hanya butuh y[n-1]
• Cocok untuk sinyal berubah lambat
🔢 Median Filter
Sortir N sampel, ambil nilai tengah:
• Sangat baik untuk spike/glitch
• Cocok: sensor jarak, tombol analog
• Komputasi lebih berat (sorting)
• N biasanya 3, 5, atau 7
• Tidak smooth seperti moving average
📋 Contoh Kode IIR Filter (C):
float alpha = 0.1f; float filtered = 0;
uint32_t raw = 0; HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10);
raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
filtered = alpha * raw + (1.0f - alpha) * filtered;

## Slide 21
MODUL 4
ADC – Analog to Digital Converter
Perbandingan ADC: STM32 vs ESP32
Aspek | STM32F4 | ESP32
ADC Type | SAR (Successive Approx.) | SAR (Successive Approx.)
Resolusi | 12-bit (4096 level) | 12-bit (4096 level)
Jumlah ADC | ADC1, ADC2, ADC3 | ADC1 (8ch), ADC2 (10ch)
Referensi | VDDA (external/internal) | Internal ~1.1V + atenuasi
Sampling Rate | Hingga 2.4 MSPS (dual interleaved) | Hingga ~100 KSPS
Kalibrasi | Single-point factory cal | eFuse multi-point calibration
WiFi Konflik | Tidak ada | ADC2 tidak bisa saat WiFi ON
Analog WDG | Ya (HTR/LTR threshold) | Tidak ada built-in AWD
DMA | DMA1/2, circular mode | Tidak langsung (gunakan loop)
Akurasi Tanpa Kal | Lebih baik (~1–2%) | Kurang baik (~5–10%)

## Slide 22
MODUL 5
DAC & PWM – Output Analog & Pulse Width Modulation
Teori DAC: R-2R, Resolusi & Output Range
🔧 Arsitektur R-2R Ladder
DAC R-2R menggunakan jaringan resistor:
• R dan 2R bergantian membentuk ladder
• Setiap bit berkontribusi setengah dari bit sebelumnya
• MSB paling besar, LSB paling kecil
• Output: V = Vref × (D / 2^N)
• Sederhana, akurasi bergantung presisi resistor
📐 Resolusi & Output
Resolusi menentukan granularitas:
• 8-bit: 256 level, LSB = Vref/255
• 10-bit: 1024 level
• 12-bit: 4096 level, sangat halus
Output STM32 DAC: 0 – Vdda (3.3V)
Formula: V_out = (D / 2^N) × Vref
Settling time: waktu stabilisasi output
⚠️ Karakteristik & Pertimbangan DAC
Metode interpolasi: DAC + filter LP untuk audio smoother
Buffer output: op-amp unity gain untuk drive beban berat
Glitch energy: spike saat transisi kode (MSB flip)
Deglitch filter: capacitor kecil di output
Temperature drift: sensitivitas Vref terhadap suhu
Monotonicity: output naik jika kode naik (idealnya)

## Slide 23
MODUL 5
DAC & PWM – Output Analog & Pulse Width Modulation
PWM: Duty Cycle, Frekuensi & Filter RC
Duty Cycle (%) = (T_on / T_period) × 100 | V_avg = Vcc × Duty Cycle | f_PWM = 1 / T_period
⚙️ Frekuensi PWM
Pemilihan frekuensi penting:
• LED dimming: 50–1000 Hz (flicker-free >100Hz)
• Servo: 50 Hz (1ms–2ms pulse)
• Motor DC: 10–20 kHz (di atas audio range)
• Audio DAC: 44.1–192 kHz
• Switching PSU: 100kHz – 1MHz
🔌 Filter RC untuk DAC
PWM + Low-Pass RC Filter = sinyal analog:
• fc = 1/(2π×R×C) jauh di bawah f_PWM
• Ripple = V_ripple ≈ Vcc/(4π×f_pwm×R×C)
• Contoh: f_pwm=20kHz, R=10kΩ, C=100nF
fc = 159Hz, ripple sangat kecil
• Output stabil = V_avg sinyal analog
🔊 Aplikasi PWM
• LED dimming: ubah kecerahan
• Servo motor: posisi via lebar pulsa
• Motor DC: kecepatan via duty cycle
• Audio: Class-D amplifier
• Buck/Boost converter
• Heater control (SSR)
• Buzzer melody
Resolusi PWM: Lebih tinggi ARR → lebih halus. STM32 F4: ARR 16-bit = 65535 step. ESP32 LEDC: hingga 20-bit resolusi.

## Slide 24
MODUL 5
DAC & PWM – Output Analog & Pulse Width Modulation
DAC vs PWM: Kapan Menggunakan Masing-masing
Aspek | DAC (Hardware) | PWM + Filter RC
Output Quality | Sangat bersih, tanpa ripple | Ada ripple (tergantung filter)
Bandwidth | Tinggi (langsung settles) | Terbatas fc filter
Latency | Sangat rendah | Tergantung RC time constant
Konsumsi Daya | Lebih tinggi (op-amp) | Lebih rendah
Biaya | Lebih mahal (IC DAC) | Sangat murah (R+C)
Resolusi | Tetap (8/12-bit) | Sangat fleksibel (timer bits)
Cocok untuk | Audio, sensor driving, waveform gen | Motor, LED, servo, heater
Gunakan DAC: saat butuh sinyal analog bersih, audio quality, sensor excitation, waveform generator
Gunakan PWM+Filter: saat kontrol daya, motor speed, LED dimming, servo, heater – tidak butuh kualitas audio
Rule of thumb: jika beban adalah switching (motor, relay) → PWM cukup. Jika beban analog linear → DAC lebih baik

## Slide 25
MODUL 5
DAC & PWM – Output Analog & Pulse Width Modulation
ESP32: DAC 8-bit & LEDC PWM Controller
🎛️ ESP32 DAC 8-bit
Dua channel DAC: DAC_CHANNEL_1 (GPIO25) dan DAC_CHANNEL_2 (GPIO26)
Resolusi 8-bit: 256 level, output 0 – Vdd (3.3V)
dac_output_enable() → dac_output_voltage(channel, value 0-255)
Cosine wave generator built-in: dac_cw_generator_config_t
Output bisa dipadankan dengan DMA untuk waveform streaming
Akurasi: ±1% typical, settling time ~3μs
⚡ LEDC PWM ESP32
LEDC: LED Controller PWM, 16 channel output
Dibagi: 8 High-Speed ch (LEDC_HIGH_SPEED_MODE) dan 8 Low-Speed ch
Resolusi: 1–20 bit, tergantung frekuensi
ledc_timer_config() + ledc_channel_config()
ledc_set_duty() + ledc_update_duty()
Fade/ramp built-in: ledc_set_fade_with_time()
MCPWM peripheral untuk motor brushless/brushed control
Rumus Resolusi LEDC Max:
Max_resolution = log2(f_APB / f_PWM) | Contoh: f_APB=80MHz, f_PWM=5kHz → log2(16000) ≈ 13.97 → max 13-bit

## Slide 26
MODUL 5
DAC & PWM – Output Analog & Pulse Width Modulation
STM32: Timer PWM & Tidak Ada DAC Sederhana
⚙️ Timer PWM STM32
STM32F401 tidak memiliki DAC hardware.
Menggunakan Timer untuk PWM:
• TIM_OCMode_PWM1/PWM2
• CCRx/ARR = duty cycle
• HAL_TIM_PWM_Start(&htim, CHANNEL)
• __HAL_TIM_SET_COMPARE() untuk ubah duty
🔧 Setup PWM STM32
1. CubeMX: aktifkan TIMx → PWM Generation CHx
2. Atur Prescaler dan ARR sesuai frekuensi
3. Atur Pulse (CCR) sesuai duty cycle
4. Enable GPIO alternate function otomatis
5. HAL_TIM_PWM_Start() di main()
6. Ubah duty: __HAL_TIM_SET_COMPARE(htim, CH, val)
📊 Contoh Servo PWM
Servo standar: f = 50Hz, T = 20ms
• ARR = 19999, PSC = 167 (84MHz/168 = 500kHz, /20000 = 25Hz... atur sesuai)
• Posisi 0°: pulse 1ms → CCR = 500
• Posisi 90°: pulse 1.5ms → CCR = 750
• Posisi 180°: pulse 2ms → CCR = 1000
• Jaga PWM frekuensi tepat 50Hz
🔄 Advanced PWM Features
STM32 Advanced Timer (TIM1/TIM8): complementary output + dead-time untuk half-bridge driver
Dead-time insertion: mencegah shoot-through pada H-bridge (kedua transistor ON bersamaan)
Break input: mematikan PWM otomatis saat over-current (FAULT pin)
ESP32 MCPWM: 3 pair complementary output, fault handling, sync, capture

## Slide 27
MODUL 6
I2C – Inter-Integrated Circuit Protocol
Protokol I2C: SDA, SCL, Start/Stop & ACK/NACK
I2C menggunakan 2 wire: SDA (data) + SCL (clock). Semua device berbagi bus yang sama dengan addressing 7-bit.
[S][ADDR 7-bit][R/W][ACK][DATA 8-bit][ACK]...[DATA][ACK][P] S=START, P=STOP, ACK=0, NACK=1
📡 Start & Stop Condition
START: SDA turun saat SCL HIGH
STOP: SDA naik saat SCL HIGH
Hanya master yang generate S dan P.
Repeated START (Sr): restart tanpa STOP
→ untuk read-after-write tanpa melepas bus
✅ ACK & NACK
Setelah setiap 8-bit, receiver pull SDA LOW = ACK
Jika SDA HIGH = NACK
NACK terjadi:
• Device tidak ada di alamat tersebut
• Slave sibuk / not ready
• Data terakhir diterima (master beri NACK)
📍 Addressing 7-bit
7-bit address: 0x00–0x7F (128 alamat)
• 0x00: General Call
• 0x01–0x07: reserved
• 0x08–0x77: usable (112 alamat)
Format frame: [ADDR 7-bit | R/W bit]
Contoh: BMP280 = 0x76 atau 0x77
Clock speed: Standard Mode 100kHz | Fast Mode 400kHz | Fast-Plus 1MHz | High-Speed 3.4MHz

## Slide 28
MODUL 6
I2C – Inter-Integrated Circuit Protocol
Pull-Up Resistor & Clock Stretching
🔌 Pull-Up Resistor I2C
I2C bus bersifat open-drain: device hanya pull LOW, tidak drive HIGH
Pull-up resistor ke Vcc diperlukan untuk keduanya: SDA dan SCL
Nilai tipikal: 4.7kΩ untuk 100kHz, 2.2kΩ untuk 400kHz
Terlalu besar: rise time lambat, error di high speed
Terlalu kecil: konsumsi arus berlebih, driver kewalahan
Rumus: Rpu_min = (Vcc - VOL_max) / I_ol (datasheet)
Level shifting: gunakan PCA9306 atau FET untuk 5V↔3.3V
⏳ Clock Stretching
Slave dapat hold SCL LOW untuk memperlambat master
Slave belum siap data → stretch clock → master menunggu
Tidak semua master support clock stretching
Penting untuk: EEPROM write time, slow ADC slaves
STM32 HAL mendukung clock stretching otomatis
ESP32: I2C master mode mendukung clock stretching
Timeout harus diset di master untuk hindari deadlock
⚠️ Masalah Umum I2C: Bus stuck LOW (SCL atau SDA tertahan LOW) → power cycle atau 9 clock pulses untuk reset. Selalu tambahkan timeout di software.

## Slide 29
MODUL 6
I2C – Inter-Integrated Circuit Protocol
I2C pada ESP32 vs STM32
Aspek | STM32 HAL | ESP-IDF (ESP32)
Jumlah Port | I2C1, I2C2 (beberapa varian lebih) | I2C_NUM_0, I2C_NUM_1
Pin SDA/SCL | Fixed AF (PB6/PB7, PB8/PB9, dll) | Semua GPIO (via GPIO Matrix)
Init | HAL_I2C_Init(&hi2c1) | i2c_param_config() + i2c_driver_install()
Write | HAL_I2C_Master_Transmit() | i2c_master_write_to_device()
Read | HAL_I2C_Master_Receive() | i2c_master_read_from_device()
Mem Write | HAL_I2C_Mem_Write() | Manual: write addr lalu write data
Scan | Loop HAL_I2C_IsDeviceReady() | Loop i2c_master_write_to_device()
Timeout | Parameter timeout (HAL_MAX_DELAY) | Ticks: pdMS_TO_TICKS(1000)
DMA | HAL_I2C_Master_Transmit_DMA() | Tidak langsung, gunakan event task
💡 ESP32 lebih fleksibel: SDA/SCL bisa pin apapun. STM32 lebih deterministik untuk timing presisi. Gunakan scanner I2C untuk cari alamat device.

## Slide 30
MODUL 6
I2C – Inter-Integrated Circuit Protocol
Sensor Populer I2C: BMP280, OLED, MPU6050, RTC
🌡️ BMP280 (Suhu & Tekanan)
Addr: 0x76 (SDO=GND) / 0x77 (SDO=3.3V)
Register: 0xF3=status, 0xF7-0xFC=data
Kalibrasi: koefisien kompensasi di 0x88-0x9F
Modo: forced / normal / sleep
Akurasi: ±1 hPa, ±1°C
📺 OLED 128×64 (SSD1306)
Addr: 0x3C atau 0x3D
Inisialisasi: sequence command setup
GRAM: 128×64 bits = 1 KB
Halaman: 8 page × 128 col (8 pixel tinggi)
Library: SSD1306 / U8g2
Framebuffer lalu kirim seluruh GRAM
🎮 MPU6050 (IMU)
Addr: 0x68 (AD0=GND) / 0x69 (AD0=HIGH)
Akselerometer: ±2/4/8/16g
Giroskop: ±250/500/1000/2000 dps
DMP: Digital Motion Processor built-in
Interrupt pada data ready pin
Kalibrasi offset diperlukan
🕐 RTC DS3231
Addr: 0x68 (same as MPU! be careful)
Register BCD: seconds, minutes, hours, day...
Xtal internal temperatur-compensated
Akurasi: ±2 ppm (±1 menit/tahun)
SQW output: 1Hz, 4kHz, 8kHz, 32kHz
Alarm 1 & Alarm 2 dengan interrupt
📋 Tips Penggunaan I2C Multi-Device:
1. Scan alamat dahulu dengan I2C scanner 2. Cek konflik alamat (MPU6050 & DS3231 sama-sama 0x68!) 3. Pull-up resistor cukup SATU pasang untuk seluruh bus 4. Total kapasitansi bus max 400pF (batasi jumlah device)

## Slide 31
MODUL 6
I2C – Inter-Integrated Circuit Protocol
Debugging & Best Practices I2C
🔍 Debugging I2C
Gunakan I2C scanner: loop 0x08–0x77, cek HAL_I2C_IsDeviceReady()
Logic analyzer / oscilloscope untuk capture waveform SDA & SCL
Periksa ACK: NACK = device tidak ada atau salah alamat
Rise time terlalu lambat? Pull-up terlalu besar, kurangi nilainya
Bus stuck LOW? 9 dummy clock pulses atau power cycle device
Periksa level tegangan: jangan mix 5V & 3.3V tanpa level shifter
Tambahkan 100nF decoupling capacitor dekat setiap device VCC
✅ Best Practices I2C
Jaga kabel I2C sependek mungkin (< 30 cm ideal)
Twisted pair SDA-GND dan SCL-GND mengurangi noise
Gunakan I2C multiplexer (TCA9548A) jika banyak device alamat sama
Library abstraksi: setiap sensor buat HAL sendiri
Error handling: selalu cek return value HAL_I2C_xxx()
Timeout: jangan gunakan HAL_MAX_DELAY di sistem real-time
Mutex: di FreeRTOS, protect akses bus I2C dengan mutex
📌 Ingat: I2C adalah protokol synchronous half-duplex. Tidak bisa kirim dan terima bersamaan. Master selalu inisiasi komunikasi.

## Slide 32
MODUL 7
SPI & Storage Embedded
Protokol SPI: MOSI, MISO, SCLK, CS & Mode
SPI (Serial Peripheral Interface): full-duplex, synchronous, master-slave. 4 wire: MOSI, MISO, SCLK, CS (chip select aktif LOW).
🔌 Sinyal SPI
MOSI: Master Out Slave In (master→slave)
MISO: Master In Slave Out (slave→master)
SCLK: Clock (selalu dari master)
CS/NSS: Chip Select (LOW = selected)
Multiple slave: setiap slave butuh CS sendiri
Daisy chain: MISO→MOSI berantai
⚙️ Mode SPI (CPOL/CPHA)
Mode 0: CPOL=0, CPHA=0 → clock LOW idle, sample pada rising
Mode 1: CPOL=0, CPHA=1 → sample pada falling
Mode 2: CPOL=1, CPHA=0 → clock HIGH idle, sample pada falling
Mode 3: CPOL=1, CPHA=1 → sample pada rising
Periksa datasheet device untuk mode yang benar!
📊 Karakteristik SPI
Kecepatan: 1–100+ MHz (jauh lebih cepat dari I2C)
Full-duplex: kirim dan terima bersamaan
Tidak ada ACK: tidak ada konfirmasi penerimaan
Tidak ada addressing: CS menggantikan alamat
Jumlah device: terbatas pin CS yang tersedia
Protokolnya sederhana tapi lebih banyak pin

## Slide 33
MODUL 7
SPI & Storage Embedded
SPI vs I2C: Perbandingan Mendalam
Aspek | SPI | I2C
Jumlah Wire | 4 (+ 1 CS per device) | 2 (SDA + SCL)
Kecepatan | 1MHz – 100+ MHz | 100kHz – 3.4MHz
Full-Duplex | Ya | Tidak (half-duplex)
Jumlah Device | Terbatas pin CS | Max 128 (7-bit addressing)
ACK/NACK | Tidak ada | Ada (error detection)
Clock Stretching | Tidak | Ya (slave bisa delay)
Multi-Master | Tidak standar | Ya (arbitrasi built-in)
Cocok untuk | Display, SD card, flash, sensor cepat | Sensor lambat, RTC, EEPROM, OLED
Kompleksitas SW | Sederhana | Sedikit lebih kompleks
💡 Gunakan SPI untuk data rate tinggi. Gunakan I2C jika pin terbatas dan butuh banyak device dengan kecepatan moderat.

## Slide 34
MODUL 7
SPI & Storage Embedded
Storage Embedded: NVS, SPIFFS, FAT & Flash
🗄️ NVS (Non-Volatile Storage)
ESP32 key-value store di flash:
• nvs_open() → nvs_get_i32/str() → nvs_commit()
• Namespace untuk organisasi data
• Wear leveling otomatis
• Max value size: 1984 bytes
• Cocok: konfigurasi, WiFi credentials, counter
📁 SPIFFS
SPI Flash File System:
• Cocok untuk file kecil (HTML, config, asset)
• Tidak mendukung direktori (flat namespace)
• Mount: esp_vfs_spiffs_register()
• Akses seperti POSIX: fopen, fread, fwrite
• Partition terpisah di flash (flash_part_table)
• Tidak ideal untuk akses random banyak
💾 FAT & SD Card
FAT filesystem via SPI SD card:
• esp_vfs_fat_sdspi_mount() untuk ESP32
• HAL SD driver untuk STM32
• Mendukung direktori dan file besar
• Cocok: logging data, firmware OTA, media
• FATFS library: f_open, f_write, f_read
• Perlu CS pin dan SPI yang tidak dikonflik
💡 Tips Manajemen Flash
Internal Flash STM32: sectors dengan erase sebelum write. Gunakan halaman akhir untuk data non-volatile
EEPROM emulation: STM32 HAL library untuk emulasi EEPROM di flash internal
Wear leveling: flash memiliki cycle terbatas (~100K erase). Jangan write berulang di lokasi sama
Buffer write: kumpulkan data lalu tulis sekaligus untuk kurangi erase cycle

## Slide 35
MODUL 7
SPI & Storage Embedded
SPI pada ESP32 vs STM32
Aspek | STM32 HAL | ESP-IDF (ESP32)
Bus SPI | SPI1, SPI2, SPI3, SPI4 | SPI1(internal), SPI2(HSPI), SPI3(VSPI)
Pin SPI | Fixed alternate function | Pin remappable via GPIO Matrix
Max Speed | ~45 MHz (APB clock / 2) | ~80 MHz
DMA | Ya, full duplex DMA | Ya, via SPI DMA
CS Management | Hardware NSS atau manual GPIO | Manual GPIO atau driver CS
Init | HAL_SPI_Init(&hspi) | spi_bus_initialize() + spi_device_add()
Transfer | HAL_SPI_TransmitReceive() | spi_device_transmit()
Queue/Async | DMA callback | spi_device_queue_trans() (async)
💡 ESP32 SPI lebih fleksibel dengan pin remapping. SPI2 (VSPI) default digunakan untuk SD card. SPI1 digunakan internal oleh flash chip.

## Slide 36
MODUL 7
SPI & Storage Embedded
Praktikum: SPI Display & Data Logging ke SD
📺 SPI Display (ILI9341/ST7789)
LCD TFT via SPI:
• 4 wire: MOSI, SCLK, CS, DC (data/command)
• DC=LOW untuk command, DC=HIGH untuk data
• Inisialisasi: sequence command panjang
• Write pixel: set column, set row, write data
• Library: TFT_eSPI (ESP32) / ILI9341 (STM32)
• Framerate: SPI clock menentukan fps
💾 Data Logging ke SD Card
Implementasi logger:
1. Mount SD card via SPI
2. Buka file dengan mode append ("a")
3. Tulis timestamp + data sensor
4. Flush/close setelah batch tertentu
5. Tambahkan header CSV di awal file
Contoh: log_2024-01-15.csv
Timestamp,Temp,Humi,Pressure
🔧 Tips SPI Storage
W25Q128: Flash SPI 128Mbit populer. Operasi: write enable → erase sector → page program → read
SPIFFS vs LittleFS: LittleFS lebih tahan power failure, lebih reliable untuk embedded
File naming: timestamp-based untuk hindari overwrite log
Buffer strategy: kumpulkan 512 bytes (1 sector SD) sebelum write untuk efisiensi
Error handling: selalu cek mount success, disk full, write error

## Slide 37
MODUL 8
FreeRTOS – Real-Time Operating System Dasar
RTOS vs Bare-Metal: Super Loop vs Preemptive
🔄 Bare-Metal Super Loop
Infinite loop di main(): while(1) { task1(); task2(); task3(); }
Sederhana, deterministik, mudah debug
Masalah: satu task lambat memblokir semua task lain
Tidak bisa prioritas: semua task setara
Interrupt untuk event cepat, main loop untuk proses lambat
Cocok untuk: sistem sederhana, satu fungsi utama
⚡ RTOS Preemptive
OS mengelola eksekusi multiple task secara bersamaan
Preemptive: task prioritas tinggi bisa memotong task lain
Time slicing: task sama prioritas berbagi waktu CPU
Setiap task punya stack, state, dan prioritas sendiri
Blocking API: vTaskDelay(), xQueueReceive(), dll
Deterministik: response time bisa dijamin (hard RTOS)
Kapan Pakai RTOS?
Gunakan RTOS ketika: ada multiple independent task, butuh respons real-time, task memiliki prioritas berbeda, atau butuh mekanisme sinkronisasi antar task.

## Slide 38
MODUL 8
FreeRTOS – Real-Time Operating System Dasar
Task State Diagram: Running, Ready, Blocked, Suspended
RUNNING
Sedang dieksekusi CPU
READY
Siap jalan, tunggu giliran
BLOCKED
Menunggu event/delay
SUSPENDED
Dihentikan manual
Scheduler pilih task tertinggi
Preempted / Time slice
vTaskDelay()
xQueueReceive()
Event terjadi
Timeout
vTaskSuspend()
vTaskResume()
📋 API Task Management
xTaskCreate(func, name, stackSize, params, priority, &handle) – dynamic
xTaskCreateStatic() – static allocation (lebih prediktif)
vTaskDelete(NULL) – hapus task diri sendiri
Prioritas: 0 (terendah) hingga configMAX_PRIORITIES-1

## Slide 39
MODUL 8
FreeRTOS – Real-Time Operating System Dasar
Scheduler: Preemptive, Cooperative & Time Slicing
⚡ Preemptive Scheduler
Task prioritas lebih tinggi langsung preempt:
• Interrupt dapat membuat task higher priority ready
• vTaskDelay() melepas CPU ke task lain
• configUSE_PREEMPTION = 1
• Respons cepat untuk task kritis
• Perlu hati-hati shared resource
🔄 Cooperative Scheduler
Task melepas CPU secara sukarela:
• configUSE_PREEMPTION = 0
• Task harus panggil taskYIELD() atau blocking call
• Lebih deterministik, lebih mudah debug
• Bahaya: task tidak yield → starve task lain
• Digunakan di sistem sangat terbatas
⏱️ Time Slicing
Task prioritas sama mendapat giliran:
• configUSE_TIME_SLICING = 1
• Tick interrupt = 1ms (default 1000Hz)
• Round-robin antar task setara prioritas
• Fairness tapi context switch overhead
• Masing-masing dapat 1 tick minimal
⚙️ Konfigurasi Scheduler (FreeRTOSConfig.h)
configTICK_RATE_HZ: default 1000 (1ms tick). Kurangi untuk hemat power
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)): delay 100ms relatif (bisa drift)
vTaskDelayUntil(): delay absolut, cocok untuk task periodik presisi
Idle Task: berjalan saat semua task blocked. Berisi vTaskDelay hook dan tickless idle
configMINIMAL_STACK_SIZE: stack minimum Idle Task. Task user butuh lebih besar

## Slide 40
MODUL 8
FreeRTOS – Real-Time Operating System Dasar
Stack & Heap Management FreeRTOS
📦 Stack Management
Setiap task memiliki stack independen (ukuran ditentukan saat xTaskCreate)
Stack berisi: local variables, function call frames, saved CPU registers
Overflow stack → HardFault! (silent corruption jika tidak ada guard)
configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW = 2: runtime watermark checking
uxTaskGetStackHighWaterMark(): sisa stack minimum (word, bukan byte)
Rule of thumb: mulai 256 words, monitor watermark, sesuaikan
Gunakan configSTACK_DEPTH_TYPE uint32_t untuk stack > 64KB
🗄️ Heap Management
FreeRTOS heap: heap_1 s/d heap_5 (lihat Modul 11 detail)
pvPortMalloc() / vPortFree() → wrapper ke allocator yang dipilih
Dynamic: xTaskCreate() pakai malloc untuk TCB + stack
Static: xTaskCreateStatic() pakai buffer yang disediakan user
Static lebih aman: tidak ada runtime malloc failure
configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION dan STATIC_ALLOCATION
xPortGetFreeHeapSize(): sisa heap tersedia (monitoring)
⚠️ Selalu monitor stack dan heap di fase development. Stack overflow adalah bug paling umum di FreeRTOS yang sulit di-debug!

## Slide 41
MODUL 8
FreeRTOS – Real-Time Operating System Dasar
ESP32 Dual-Core vs STM32 Single-Core di FreeRTOS
Aspek | STM32 + FreeRTOS | ESP32 + FreeRTOS
Core | Single-core Cortex-M4 | Dual-core Xtensa LX6 (Core 0 & 1)
Task Pinning | Tidak ada (satu core) | xTaskCreatePinnedToCore(core_id)
Core 0 | – | WiFi/BT protocol stack (direkomendasikan)
Core 1 | – | Aplikasi user (default jika tidak pin)
SMP Support | Tidak | Ya (Symmetric Multi-Processing)
Mutex Type | Normal FreeRTOS mutex | Cross-core safe mutex
IPC | Tidak perlu | esp_ipc_call(): jalankan fungsi di core lain
Cache | Internal cache Cortex-M4 | Per-core cache, bisa inkonsisten
Performa | Lebih deterministik | Throughput lebih tinggi (dual core)
💡 Praktik terbaik ESP32: pin WiFi task ke Core 0, aplikasi ke Core 1. Hindari race condition saat task berbeda core akses shared data.

## Slide 42
MODUL 9
Queue, Semaphore & Mutex – Sinkronisasi FreeRTOS
Queue FreeRTOS: FIFO, Copy-by-Value & Blocking
📦 Konsep Queue
FIFO buffer thread-safe:
• xQueueCreate(length, itemSize)
• Copy-by-value: data disalin ke queue
• Tidak perlu khawatir dangling pointer
• Length: jumlah item yang bisa disimpan
• itemSize: ukuran SATU item (bytes)
📤 Send & Receive
xQueueSend(queue, &item, ticksToWait)
• portMAX_DELAY: block selamanya
• 0: tidak block (langsung return)
xQueueReceive(queue, &buf, ticksToWait)
• Block sampai ada item tersedia
• Hapus item dari queue setelah baca
xQueuePeek(): baca tanpa hapus
⚡ From ISR
Versi ISR (tidak boleh block):
xQueueSendFromISR(q, &item, &woken)
xQueueReceiveFromISR(q, &buf, &woken)
portYIELD_FROM_ISR(woken):
→ context switch jika task terbangun
→ WAJIB dipanggil setelah ISR queue ops
→ Lupa = task terlambat running
💡 Tips & Advanced Queue API
Queue of pointers: kirim pointer ke heap, bukan copy data besar (hemat stack)
xQueueOverwrite(): selalu sukses, overwrite item terbaru (cocok untuk status/sensor)
uxQueueMessagesWaiting(): berapa item di queue sekarang
uxQueueSpacesAvailable(): berapa slot kosong tersisa

## Slide 43
MODUL 9
Queue, Semaphore & Mutex – Sinkronisasi FreeRTOS
Binary & Counting Semaphore
🔵 Binary Semaphore
Hanya 2 nilai: 0 (tidak tersedia) atau 1 (tersedia)
xSemaphoreCreateBinary(): buat semaphore binary
Awal: selalu 0 (belum diberikan)
xSemaphoreGive(): set ke 1 (signal tersedia)
xSemaphoreTake(sem, ticksToWait): tunggu = 1, set ke 0
Penggunaan: signaling antara ISR dan task
xSemaphoreGiveFromISR() untuk dari interrupt
🟢 Counting Semaphore
Nilai integer 0 hingga maxCount
xSemaphoreCreateCounting(maxCount, initialCount)
Give: increment counter (jika belum max)
Take: decrement counter (block jika 0)
Contoh: pool resources (5 koneksi tersedia)
Contoh: event counter (berapa kali tombol ditekan)
Tidak ada ownership: siapapun bisa give/take
Pattern ISR → Task via Binary Semaphore:
ISR: xSemaphoreGiveFromISR(sem, &woken); portYIELD_FROM_ISR(woken); | Task: while(1){ xSemaphoreTake(sem, MAX_DELAY); /* proses */ }

## Slide 44
MODUL 9
Queue, Semaphore & Mutex – Sinkronisasi FreeRTOS
Mutex vs Semaphore: Ownership & Priority Inheritance
🔒 Mutex
Mutual Exclusion – hanya 1 task yang pegang:
• xSemaphoreCreateMutex()
• HARUS Take dan Give oleh task SAMA
• Priority Inheritance: mencegah priority inversion
• Tidak bisa Give dari ISR!
• Gunakan untuk: protect shared resource
• xMutexHandle → API sama dengan semaphore
⬆️ Priority Inheritance
Masalah Priority Inversion:
Task Tinggi menunggu resource yang dipegang Task Rendah.
Task Menengah berjalan → Task Tinggi terblokir lama!
Solusi mutex FreeRTOS:
Task Rendah yang pegang mutex → naik sementara ke prioritas Task Tinggi → selesai → turun kembali
🔄 Recursive Mutex
Mutex yang bisa di-Take berulang oleh task SAMA:
• xSemaphoreCreateRecursiveMutex()
• xSemaphoreTakeRecursive() harus dipasangkan dengan
xSemaphoreGiveRecursive() sama banyak
• Cocok untuk: fungsi rekursif yang butuh mutex
• Overhead lebih tinggi dari mutex biasa
Fitur | Binary Semaphore | Mutex
Ownership | Tidak ada | Ada (harus Give oleh taker)
Priority Inheritance | Tidak | Ya
Dari ISR | Ya (GiveFromISR) | Tidak
Gunakan untuk | Signaling/event | Protect shared resource

## Slide 45
MODUL 9
Queue, Semaphore & Mutex – Sinkronisasi FreeRTOS
Design Pattern: Producer-Consumer & Reader-Writer
🏭 Producer-Consumer Pattern
Producer task menghasilkan data → kirim ke queue
Consumer task memproses data ← terima dari queue
Queue bertindak sebagai buffer antara keduanya
Decoupling: producer dan consumer berjalan independen
Rate mismatch: queue menyerap burst produksi
Multiple consumers: masing-masing terima item berbeda
Implementasi: sensor task → queue → processing task → display task
📖 Reader-Writer Pattern
Multiple reader bisa akses bersamaan (read tidak merusak data)
Writer butuh exclusive access (harus tunggu semua reader selesai)
Read semaphore (counting): track jumlah reader aktif
Write mutex: exclusive access untuk writer
Reader: take read_sem → baca → give read_sem
Writer: tunggu read_count == 0 → ambil write_mutex → tulis → release
FreeRTOS tidak ada built-in RW lock, implementasi manual
💡 Tip: Untuk sensor data yang hanya dibaca (tidak dimodifikasi), pertimbangkan double-buffer pattern: writer isi buffer A, reader baca buffer B, swap atomik.

## Slide 46
MODUL 9
Queue, Semaphore & Mutex – Sinkronisasi FreeRTOS
Praktikum: Implementasi Semaphore & Queue
🔧 Contoh: Sensor → Queue → Display
/* Producer: Sensor Task */
void sensorTask(void *p) {
SensorData_t data;
while(1) {
data.temp = readTemperature();
xQueueSend(sensorQ, &data, pdMS_TO_TICKS(10));
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
}
}
🔧 Consumer Task & Mutex
/* Consumer: Display Task */
void displayTask(void *p) {
SensorData_t data;
while(1) {
if(xQueueReceive(sensorQ, &data, portMAX_DELAY)) {
xSemaphoreTake(displayMutex, portMAX_DELAY);
updateDisplay(data.temp);
xSemaphoreGive(displayMutex);
}
}
}
✅ Checklist Implementasi
Inisialisasi: sensorQ = xQueueCreate(10, sizeof(SensorData_t)) sebelum vTaskStartScheduler()
Periksa return value: NULL jika heap habis (ubah configTOTAL_HEAP_SIZE)
Selalu gunakan pdMS_TO_TICKS() bukan nilai ticks langsung
Debug: gunakan vTaskList() untuk lihat semua task dan statusnya
Assert: configASSERT() untuk tangkap bug lebih awal

## Slide 47
MODUL 10
Software Timer, Task Notification & Event Group
Software Timer FreeRTOS: One-Shot & Auto-Reload
⏱️ Software Timer
Timer yang berjalan di Timer Daemon Task:
• Tidak ada hardware timer yang digunakan
• Callback dijalankan di konteks daemon task
• JANGAN blocking di callback!
• xTimerCreate(name, period, reload, id, callback)
• xTimerStart() / xTimerStop() / xTimerReset()
🔂 One-Shot vs Auto-Reload
One-Shot (pdFALSE):
• Fire sekali lalu berhenti otomatis
• Contoh: watchdog, retry timeout, LED blink once
Auto-Reload (pdTRUE):
• Fire berulang setiap period
• Contoh: heartbeat, periodic sensor read
xTimerChangePeriod(): ubah period saat running
⚙️ Detail Implementasi Timer
Timer Daemon Task: FreeRTOS creates timer task otomatis (configTIMER_TASK_PRIORITY)
Timer Command Queue: perintah timer (start/stop/reset) dikirim via queue internal
Akurasi: bergantung tick rate. 1ms tick → resolusi 1ms minimum
Jangan lupa: xTimerStart() setelah xTimerCreate(), timer belum jalan kalau tidak distart
pvTimerGetTimerID(): ambil ID untuk identifikasi jika satu callback untuk banyak timer

## Slide 48
MODUL 10
Software Timer, Task Notification & Event Group
Task Notification: Give/Take, Set Value & Counting
📬 Task Notification Give/Take
Mekanisme signaling langsung ke task tanpa overhead queue/semaphore
Setiap task punya 1 notification value (uint32_t) + state (pending/not)
xTaskNotifyGive(taskHandle): increment counter (seperti semaphore give)
ulTaskNotifyTake(clearOnExit, ticksToWait): ambil notifikasi
clearOnExit=pdTRUE: reset ke 0 setelah ambil (binary behavior)
clearOnExit=pdFALSE: decrement 1 (counting behavior)
xTaskNotifyGiveFromISR(): versi ISR safe, lebih efisien dari semaphore
📮 Task Notify Value & Action
xTaskNotify(handle, value, action): kirim nilai ke task
eNoAction: wake task tanpa ubah value
eSetBits: OR mask ke notification value
eIncrement: increment notification value
eSetValueWithOverwrite: set nilai, overwrite jika pending
eSetValueWithoutOverwrite: set nilai hanya jika tidak pending
xTaskNotifyWait(clearEntry, clearExit, &value, ticks): tunggu dan baca nilai
✅ Keunggulan vs Semaphore: lebih cepat (langsung ke task), hemat RAM (tidak perlu objek terpisah), API lebih sederhana. Cocok untuk 1-to-1 signaling.

## Slide 49
MODUL 10
Software Timer, Task Notification & Event Group
Event Group: Bit Manipulation, AND/OR Logic & Barrier
🚩 Event Group API
EventGroupHandle_t: 24-bit flags (configUSE_16_BIT_TICKS=0) atau 8-bit
xEventGroupCreate(): buat event group
xEventGroupSetBits(group, bits): set satu atau lebih bit
xEventGroupClearBits(group, bits): clear bit tertentu
xEventGroupGetBits(group): baca nilai saat ini non-blocking
xEventGroupSetBitsFromISR(): versi ISR safe
⏳ Wait Bits & Barrier Sync
xEventGroupWaitBits(group, bitsToWait, clearOnExit, waitAll, ticks)
waitAll=pdTRUE: tunggu SEMUA bit tersebut set (AND logic)
waitAll=pdFALSE: tunggu SALAH SATU bit set (OR logic)
clearOnExit=pdTRUE: clear bits yang ditunggu setelah wake
Barrier synchronization: semua task set bit masing-masing, lalu tunggu semua set
Return value: bit pattern saat task terbangun
Multiple task bisa tunggu event group yang sama
🚧 Contoh Barrier: 3 task harus selesai inisialisasi sebelum mulai:
Bit 0 = Task A ready, Bit 1 = Task B ready, Bit 2 = Task C ready
Setiap task: xEventGroupSetBits(startGroup, ownBit) → xEventGroupWaitBits(startGroup, 0x07, pdFALSE, pdTRUE, portMAX_DELAY)

## Slide 50
MODUL 10
Software Timer, Task Notification & Event Group
Perbandingan Overhead: Timer vs Notification vs Semaphore
Mekanisme | Overhead RAM | Kecepatan | Use Case Terbaik
Task Notification | ~0 bytes tambahan | Tercepat | 1-to-1 signaling, ISR→task
Binary Semaphore | ~80 bytes | Cepat | ISR→task, multi-producer 1-consumer
Counting Semaphore | ~80 bytes | Cepat | Resource counting, event accumulation
Mutex | ~80 bytes + PI | Cepat | Protect shared resource antar task
Queue | ~80B + N×itemSize | Moderate | Data transfer dengan buffer
Event Group | ~~100 bytes | Moderate | Multi-bit flags, barrier sync, OR/AND wait
Software Timer | ~100B + daemon task | Tick-dependent | Periodic/one-shot callback
Pilih mekanisme paling sederhana yang memenuhi kebutuhan: Notification > Semaphore > Queue > Event Group
Jangan over-engineer: sering Binary Semaphore sudah cukup, Notification bahkan lebih baik
Event Group berguna ketika butuh wait pada kombinasi multiple kondisi sekaligus

## Slide 51
MODUL 10
Software Timer, Task Notification & Event Group
Contoh Implementasi: LED Blink Timer + Button Notification
🔔 Auto-Reload Timer – LED Heartbeat
TimerHandle_t ledTimer;
void ledCallback(TimerHandle_t t) {
HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO, LED_PIN);
}
// di main sebelum scheduler:
ledTimer = xTimerCreate("LED", pdMS_TO_TICKS(500),
pdTRUE, 0, ledCallback);
xTimerStart(ledTimer, 0);
🔔 Task Notification – Tombol ISR
TaskHandle_t processHandle;
void EXTI_IRQHandler(void) {
BaseType_t woken;
vTaskNotifyGiveFromISR(processHandle, &woken);
portYIELD_FROM_ISR(woken);
}
void processTask(void *p) {
while(1) {
ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX_DELAY);
handleButtonPress();
}
}
✅ Tips Lanjutan
Task Notification rate lebih tinggi vs semaphore untuk polling button/encoder cepat
Jangan akses HAL/peripheral langsung di timer callback – delegate ke task via notification
xTimerPendFunctionCall(): jadwalkan fungsi berjalan di daemon task (tidak perlu task baru)
Kombinasikan: Timer set event group bit → task tunggu event group untuk sinkronisasi kompleks

## Slide 52
MODUL 11
Memory Management FreeRTOS
Heap Management: heap_1 sampai heap_5
heap_1
Paling sederhana. Malloc tanpa free. Memory tidak pernah dibebaskan. Deterministik, cocok untuk sistem yang task-nya tidak pernah dihapus.
heap_2
Mendukung free, tidak ada penggabungan blok bebas. Rentan fragmentasi. Hanya cocok jika alokasi ukuran sama berulang.
heap_3
Wrapper thread-safe untuk malloc/free standar C. Ukuran heap dari linker. Tidak deterministik, bergantung stdlib implementation.
heap_4
Gabungkan blok bebas yang berdekatan (coalesce). Paling umum digunakan. Balance antara kemampuan dan determinisme.
heap_5
Seperti heap_4, tapi bisa mendefinisikan beberapa region memori tidak berurutan. Cocok untuk MCU dengan SRAM terpisah.

## Slide 53
MODUL 11
Memory Management FreeRTOS
Fragmentasi Memori & Static vs Dynamic Allocation
💥 Fragmentasi Heap
Fragmentasi terjadi ketika blok bebas tersebar tidak berurutan
External fragmentation: cukup total free, tapi tidak ada blok kontinu besar
Internal fragmentation: blok dialokasi lebih besar dari yang diminta
heap_2 dan heap_4 mengurangi fragmentasi dengan coalescing
Pola alokasi sama ukuran: gunakan heap_2 (no fragmentasi jika ukuran seragam)
Monitor: xPortGetFreeHeapSize() dan xPortGetMinimumEverFreeHeapSize()
📦 Static vs Dynamic Allocation
Dynamic: pvPortMalloc() saat runtime, fleksibel, bisa gagal (return NULL)
Static: buffer global/static, tidak bisa gagal di runtime, deterministik
xTaskCreateStatic(): berikan TCB buffer dan stack buffer manual
xQueueCreateStatic(): berikan storage area buffer
configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION = 1 untuk aktifkan API static
Safety-critical system: gunakan static sepenuhnya (MISRA-C guideline)
Selalu periksa return NULL dari pvPortMalloc() !
⚠️ Best Practice: Lakukan semua alokasi di initialization phase, bukan saat sistem berjalan. Hindari malloc/free berulang untuk mencegah fragmentasi runtime.

## Slide 54
MODUL 11
Memory Management FreeRTOS
Memory Pool, Stream Buffer & Message Buffer
🏊 Memory Pool Pattern
Pool of fixed-size blocks via queue of pointers:
• Alokasi semua blok di awal (array)
• Queue isi pointer ke tiap blok kosong
• Allocate: xQueueReceive dari pool queue
• Free: xQueueSend balik ke pool queue
• Tidak ada fragmentasi! Selalu O(1)
• Cocok untuk: packet buffer, frame buffer
🌊 Stream Buffer
Zero-copy byte stream antar task:
• xStreamBufferCreate(bufSize, triggerLevel)
• xStreamBufferSend(): kirim byte stream
• xStreamBufferReceive(): terima minimum triggerLevel bytes
• Efisien: tidak copy per item seperti queue
• Cocok untuk: UART RX, audio stream, kontinuos data
• Only 1 writer dan 1 reader (tidak thread-safe untuk multi)
📨 Message Buffer
Seperti stream buffer + framing length:
• xMessageBufferCreate(bufSize)
• Setiap send menyertakan ukuran pesan
• xMessageBufferReceive(): terima satu pesan utuh
• Message bisa ukuran berbeda-beda
• Overhead: 4 byte per pesan untuk length
• Cocok untuk: pesan variabel ukuran, paket data
• Juga only 1 writer dan 1 reader
Perbandingan: Queue = typed items copy; Stream Buffer = raw bytes continuous; Message Buffer = framed variable messages; Memory Pool = pre-allocated fixed blocks via pointer queue

## Slide 55
MODUL 11
Memory Management FreeRTOS
Critical Section vs Mutex: Kapan Menggunakan Masing-masing
🚨 Critical Section
taskENTER_CRITICAL() / taskEXIT_CRITICAL(): disable semua interrupt dibawah configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY
Bukan blocking: tidak bisa digunakan untuk tunggu kondisi, hanya lindungi access
Waktu sangat singkat: hanya untuk akses register, variable update, dll
Tidak bisa nest dengan semaphore/mutex di dalamnya
taskENTER_CRITICAL_FROM_ISR() versi ISR-safe dengan nested support
portDISABLE_INTERRUPTS(): disable total (lebih kasar dari critical section)
Gunakan untuk: update shared variable atomik, akses peripheral register
🔒 Mutex
xSemaphoreTake(mutex, ticks): bisa blocking, bisa timeout
Digunakan ketika resource butuh waktu lebih lama untuk diakses
Priority inheritance mencegah priority inversion
Tidak disable interrupt: sistem tetap responsif saat tunggu mutex
Tidak boleh di ISR! (gunakan critical section untuk ISR)
Overhead lebih besar dari critical section tapi lebih aman
Gunakan untuk: UART printf, I2C bus, SPI device, shared data struct
Fitur | Critical Section | Mutex
Blocking | Tidak (non-blocking) | Ya (bisa timeout)
Interrupt disabled | Ya | Tidak
Durasi | Sangat singkat (μs) | Bebas (ms ke atas)
Dari ISR | Ya (versi ISR) | Tidak

## Slide 56
MODUL 11
Memory Management FreeRTOS
Best Practices Memory Management Embedded
📏 Sizing Guidelines
Stack sizing:
• Mulai dengan 256 words (1KB)
• Monitor watermark: uxTaskGetStackHighWaterMark()
• Jika watermark < 50 words → tambah 100 words
• ISR tidak punya stack terpisah → gunakan MSP
Heap sizing:
• configTOTAL_HEAP_SIZE cukup untuk semua task TCB, stack, queue, timer, dll
🔍 Debugging Memory
• configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW = 2: runtime check
• vApplicationStackOverflowHook(): callback saat overflow
• configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK = 1: callback malloc fail
• vApplicationMallocFailedHook(): handle malloc failure
• Wireshark/Percepio Tracealyzer: visual heap profiling
• Periodic log xPortGetFreeHeapSize() ke serial
📋 Golden Rules Memory Embedded
Rule 1: Semua alokasi di startup, tidak ada malloc di steady state (production code)
Rule 2: Selalu handle malloc failure – cek NULL sebelum gunakan pointer
Rule 3: Gunakan static allocation untuk safety-critical component
Rule 4: Monitor heap dan stack watermark secara berkala di development
Rule 5: Hindari large local variables di task – gunakan global/static buffer
Rule 6: Lebih baik alokasi lebih besar daripada stack overflow yang crash sistem

## Slide 57
MODUL 12
Konektivitas: WiFi, TCP/IP, HTTP, MQTT, BLE & WebSocket
WiFi: STA vs AP Mode, DHCP & RSSI
📡 Station Mode (STA)
ESP32 sebagai client WiFi:
• Terhubung ke Access Point (router)
• Mendapat IP dari DHCP server router
• esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA)
• esp_wifi_connect() → event CONNECTED
• DHCP otomatis: esp_netif_create_default_wifi_sta()
• Mendapat IP, gateway, DNS otomatis
📶 Access Point Mode (AP)
ESP32 sebagai hotspot:
• Device lain konek ke ESP32
• DHCP server built-in di ESP32
• esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_AP)
• Konfigurasi: SSID, password, channel, max conn
• IP default: 192.168.4.1
• Berguna: provisioning, lokal control tanpa internet
📊 DHCP & RSSI
DHCP: Dynamic Host Config Protocol
• Otomatis assign IP, subnet, gateway, DNS
• Lease time: IP dipinjam sementara
• Static IP: esp_netif_set_ip_info()
RSSI: Received Signal Strength Indicator
• Satuan: dBm (negatif)
• Baik: -50 dBm, Lemah: -80 dBm
• esp_wifi_sta_get_ap_info() → rssi field
🔧 Tips Koneksi WiFi
APSTA Mode: ESP32 bisa STA dan AP sekaligus (dual-mode bridge/gateway)
WiFi Event: WIFI_EVENT_STA_CONNECTED, IP_EVENT_STA_GOT_IP → gunakan EventGroup untuk sinkronisasi
Reconnect: implementasikan auto-reconnect di event WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED
WPA2/WPA3 Enterprise: menggunakan 802.1X authentication (kampus/kantor)

## Slide 58
MODUL 12
Konektivitas: WiFi, TCP/IP, HTTP, MQTT, BLE & WebSocket
TCP vs UDP & HTTP REST API
🔵 TCP – Reliable
Connection-oriented: harus establish (3-way handshake) sebelum data
Reliable: ACK setiap paket, retransmit jika hilang
Ordered: data tiba sesuai urutan pengiriman
Flow control & congestion control built-in
Overhead lebih tinggi, latency lebih besar
Cocok untuk: HTTP, MQTT, file transfer, SSH
🟠 UDP – Fast
Connectionless: langsung kirim tanpa handshake
Unreliable: tidak ada ACK, bisa hilang/duplikat
Unordered: paket bisa tiba tidak berurutan
Overhead rendah, latency sangat kecil
Cocok untuk: DNS, NTP, video streaming, gaming, sensor broadcast
Reliability bisa diimplementasi di application layer jika perlu
🌐 HTTP & REST API:
Request: METHOD /path HTTP/1.1 \r\n Host: server \r\n Headers \r\n\r\n Body Methods: GET (baca) | POST (buat) | PUT (update) | DELETE (hapus) ESP32: esp_http_client → esp_http_client_perform() untuk simple request

## Slide 59
MODUL 12
Konektivitas: WiFi, TCP/IP, HTTP, MQTT, BLE & WebSocket
MQTT: Publish/Subscribe, Broker, Topic & QoS
📡 Arsitektur MQTT
Message Queue Telemetry Transport:
• Publish/Subscribe model (bukan request/response)
• Broker: server pusat (Mosquitto, HiveMQ, AWS IoT)
• Publisher: kirim data ke topic
• Subscriber: terima data dari topic yang diikuti
• Topic: string hierarki → home/room/temperature
• Wildcards: # (multi-level) dan + (single-level)
📊 QoS Level
Quality of Service:
• QoS 0: At most once – kirim sekali, tidak ada konfirmasi (fire & forget)
• QoS 1: At least once – konfirmasi PUBACK, bisa duplikat
• QoS 2: Exactly once – 4-way handshake, paling aman tapi lambat
Pilih QoS berdasarkan kritikalitas data!
🔧 MQTT di ESP32
esp_mqtt_client:
• esp_mqtt_client_config_t: broker URI, creds
• esp_mqtt_client_init()
• esp_mqtt_client_start()
• esp_mqtt_client_publish(topic, data, len, qos, retain)
• esp_mqtt_client_subscribe(topic, qos)
• Event: CONNECTED, DATA, DISCONNECTED
💡 Fitur Penting MQTT
Retain flag: broker menyimpan pesan terakhir, subscriber baru langsung dapat
Will message: pesan otomatis dikirim broker jika client disconnect tidak bersih (LWT)
Keep-alive: PINGREQ/PINGRESP periodik untuk deteksi koneksi putus
TLS/SSL: enkripsi end-to-end, penting untuk keamanan IoT production

## Slide 60
MODUL 12
Konektivitas: WiFi, TCP/IP, HTTP, MQTT, BLE & WebSocket
BLE: Advertising & GATT | WebSocket: Full-Duplex
📱 BLE – Bluetooth Low Energy
Advertising: broadcast paket periodik tanpa koneksi (beacon, iBeacon)
GAP: Generic Access Profile – mengatur advertising dan koneksi
GATT: Generic Attribute Profile – struktur data layanan dan karakteristik
Service: kumpulan karakteristik terkait (UUID 16 atau 128-bit)
Characteristic: satu nilai data + properties (read/write/notify/indicate)
Descriptor: metadata tentang karakteristik (format, unit, range)
Notify: server push data ke client tanpa diminta (efisien untuk sensor)
🌐 WebSocket – Real-Time Push
Full-duplex: server dan client bisa kirim kapan saja tanpa polling
Upgrade dari HTTP: Upgrade: websocket + Sec-WebSocket-Key
Frame format: opcode + payload length + masking key + data
Opcode: 0x1=text, 0x2=binary, 0x8=close, 0x9=ping, 0xA=pong
Latency sangat rendah untuk real-time push dari server ke browser
ESP32: esp_websocket_client_handle_t (client) atau httpd_ws (server)
Cocok untuk: dashboard real-time, kontrol motor web, IoT monitoring
Perbandingan Protokol Komunikasi: HTTP (request-response, stateless) | WebSocket (persistent, full-duplex) | MQTT (pub-sub, lightweight) | BLE GATT (local wireless, low power)

## Slide 61
Ringkasan 12 Modul Praktikum
01
GPIO
02
Interrupt & Timer
03
UART
04
ADC
05
DAC & PWM
06
I2C
07
SPI & Storage
08
FreeRTOS Dasar
09
Queue & Semaphore
10
Timer & Notification
11
Memory Mgmt
12
WiFi & Protokol
Abby Putro Nugroho | NIM: 40040324620017 | Praktikum Sistem Embedded